广元市社会福利院

关于公开遴选广元市社会福利院适老化改造项目补充工程施工单位的公告

1、遴选事项

1.1 广元市社会福利院拟对广元市社会福利院适老化改造项目补充工程施工单位公开遴选，现诚邀社会符合条件的相关机构参与遴选。

#### 项目概况

2.1 项目概况：

本项目为广元市社会福利院适老化改造项目补充工程，主要内容为安装防护窗380㎡，安装钢制防盗门，安装花洒50套，卫生间换气扇50台，LED灯10盏，墙面拆除抹灰，屋顶墙面防水等内容。

2.2 服务内容和要求

| 遴选 事项 | 最高 限价 | 服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工期 | 成果要求 |  |
| 广元市社会福利院适老化改造项补充工程 | 96794.70元 | 30日历天 | 达到国家和行业工程验收标准。 |  |

说明：报价方式为在最高限价的基础上报下浮比例，遴选报价超过最高限价的无效。遴选申请人报价低于最高限价90%的，可能影响服务质量或者不能诚信履约，其遴选文件将作为无效处理。

2.3 付款方式：合同签订前施工单位支付中标价10%的履约保证金，合同签订后业主支付不超过中标价30%的预付款，工程验收合格后一次性支付至中标价的80%，出具审计报告后支付至工程款结算款的97%，剩余3%作为质保金，质保期到期未出现质量问题的情况下全额支付。

2.4 其他事项：工程质保期2年。

2.5 工程范围见工程量清单。（清单见附件1）

#### 3、申请人有关要求

（1）资格要求：

申请人营业执照经营范围包含装饰装修的内容。

（2）本次遴选不接受联合体参选，不允许分包或转包。

4、遴选

4.1 全面符合遴选要求且自愿参选的申请人在2021年11月19日10时00分前将遴选资料送达广元市社会福利院办公楼4楼工程管理办公室。未携带授权委托书（含相关证件）、遴选资料（含遴选资料未密封）或逾期送达者不具备参与遴选的资格。

4.2 遴选申请资料

遴选申请资料应装订成册并加盖参选人鲜章且至少应包含以下内容：

a.企业法人营业执照副本复印件（盖本单位鲜章）；

b.含社会统一信用码的企业资质证书副本复印件（盖本单位鲜章如有）；

c.参加此项遴选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函原件。

d.本公告附件参选文件格式中（附件二）要求的其他全部内容。

内容不齐全或修改范本实质内容的视为无效资料；申请人弄虚作假一经查实，将按失信行为进行惩戒。

#### 4.3本次遴选不接受邮寄等方式送达遴选资料，不收取包括遴选保证金在内的任何费用。

#### 4.4本次遴选评审由广元市社会福利院负责，采取经评审的最低价法确定中选人。中标价报价函中的下浮比例为准。有效的最低报价为多个的，采取现场抽签方式确定中选人，现场抽签由广元市社会福利院负责，任何遴选申请人不参与现场抽签。

#### 4.5本次遴选评审结果在广元市社会福利院官方网站发布，申请人自行查询结果，不再另行下发中选通知书。中标人必须在遴选评审结果发布后7个工作日内完成合同签订，否则视为放弃中标资格并按失信行为惩戒。

#### 4.6其他有关要求参照公开比选有关规定执行。

#### 5、联系方式

#### 遴    选    人：广元市社会福利院

#### 地          址：广元市利州区东坝电子路北延线

#### 联    系    人：汪先生

#### 联  系  电  话：0839-6153607

2021年11月16日

### 附件一

### 工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010807005001 | 不锈钢防护窗 | 1.横管为不锈钢方管非标1.0mm厚，间距300-400mm； 2.立管为不锈钢圆管非标0.8mm厚，间距100-110mm； 3.做12个600*600mm逃生窗。 | m2 | 380 |
| 2 | 010802004002 | 钢制防盗门 | 1.成品钢制防盗门； 2.门框钢板厚1.5mm，面板、背板钢板厚0.8mm。 | m2 | 6.89 |
| 3 | 011505006003 | 花洒 | 1.三合一套装； 2.铜制混水阀芯，镀铬表面，304不锈钢组件。 | 套 | 50 |
| 4 | 011608002004 | 墙面乳胶漆铲除 | 1.铲除部位名称：墙面乳胶漆 2.建渣处理：清理、废渣运至室外30m内地点堆放 | m2 | 100 |
| 5 | 011406001005 | 内墙乳胶漆 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面； 2.腻子种类：成品腻子膏 一般型（Y）； 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍； 4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍。 | m2 | 100 |
| 6 | 010902001006 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度：4厚SBS聚酯胎改性沥青卷材 2.防水层数：单层 3.防水层做法：满足设计及相关规范要求 4.防水砂浆保护层：水泥砂浆，20mm厚 5.部位：屋顶墙面 | m2 | 30 |
| 7 | 031001006007 | UPVC排水管 DN50mm | 1.安装部位：室外 2.输送介质：污水 3.材质、规格：UPVC塑料管 DN50mm 4.连接形式：粘结 5.阻火圈和防水圈的材质、型号和规格:按设计要求和相关规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 ：满足设计及规范要求 7.警示带形式：满足设计及规范要求 | m | 7 |
| 8 | 030404033008 | 300*300换气扇 | 1.名称：换气扇 2.规格：矩形 300*300 3.安装方式：吊顶内嵌装 | 台 | 50 |
| 9 | 011505005009 | 无障碍专用扶手 | 1.材料品种、规格、品牌、颜色：不锈钢扶手 2.支架、配件品种、规格、品牌：拉手部分为尼龙塑料 | 个 | 6 |
| 10 | 011607002010 | 防水层拆除 | 防水层种类：防水涂层拆除 | m2 | 15 |
| 11 | 030412001011 | LED吸顶灯 | 1.名称：LED灯 2.规格：24W 3.安装方式：吸顶 | 套 | 10 |

### 附件二：遴选申请文件范本

（一）法定代表人身份证明

申请人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：经营期限：

姓    名：      系（申请人名称）的法定代表人（职务：_电话：）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（加盖单位鲜章）

参选人：（盖单位章）

年月日

（二）授权委托书

本人系  （参选人名称） 的法定代表人，现委托  （姓名）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  （项目名称）   参选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证复印件（加盖单位鲜章）。

（2）委托代理人身份证原件和委托代理人身份证复印件（加盖单位鲜章）。

参选人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

联系电话：（固定电话）（移动电话）

年月日

注：（1）法定代表人亲自参选的删除本章，以后编号依次递补。

（2）委托代理人在参选时，应携带委托代理人身份证原件备查。

（3）委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改或无法识别的无效。

### （三）报价函

广元市社会福利院:

1．我方己仔细研究了      （项目名称）   遴选公告的全部内容，愿意在控制价的基础上下浮   %的总报价           元 ，在  天内，完成所有工作，达到要求。

2．我方承诺在遴选有效期内不修改、撤销参选文件。

3．如我方中选：

(l）我方承诺中标价按规定的期限内与你方签订合同。

(2）本报价函属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同内容。

4．          （其他补充说明）            。

申请人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年月日

（四）参选承诺函

广元市社会福利院:

我方在此承诺：

1、我方已完全理解并接受评审规则与评审结果。

2、我方在参加本次遴选前三年内，在经营活动中没有重大违法和失信记录。

3、我方所递交参选资料完全真实，决不存在弄虚作假（包括隐瞒）行为。否则，我方全面自愿接受本遴选公告中明确的失信惩戒后果。

4、我方将在规定工期内保质保量完成全部工作任务并完成移交。

5、我方完全遵从遴选人的付款进度，在付款节点前不以任何理由要求遴选人支付任何费用。

6、我方将在完成全部任务后，提供全套最终版原格式电子版和纸质版成果资料。

参选人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

（五）参选人基本情况表

| 参选人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 国家注册类人员 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

附：含社会统一信用码的营业执照复印件加盖鲜章；

开户许可证复印件加盖鲜章。